## Slide 1: Eesti-Läti neljanda elektriühenduse riigi eriplaneering Juhtrühma koosolek

## Slide 2: Päevakord
Koosoleku avamine
LS ja programm
Edasine protsess
Küsimused ja avatud arutelu

## Slide 3: Tehniline lahendus

## Slide 4: Trassikoridoride laiused (õhuliin)

## Slide 5: Trassikoridoride laiused (kaabel)

## Slide 6: Asukoha eelvaliku metoodika
Aluskriteeriumid – üritame esmajärjekorras vältida
  Olemasolevad elamud, ühiskondlikud hooned jms
  Natura linnu- ja loodusalad, metsa-, soo- ja niiduelupaigatüübid, sh muud esmatähtsad elupaigatüübid ning vääriselupaigad
  Kaitse- ja hoiualad
  I ja II kaitsekategooria liikide registreeritud elupaigad
  Kalmistud
  Mälestised ja nende kaitsevööndid
  Olemasolevad tuulikud ja tuulepargid
  Lennuvälja piiranguvöönd
  Kaadamisalad

## Slide 7: Metoodika – visandamise põhimõtted
Trassikoridor peab olema võimalikult lühike, sirge;
Trassikoridor paikneb võimalusel olemasoleva trassi koridoris, sellele võimalikult lähedal;
Trassikoridor peab ristuma olemasoleva taristuobjekti või vooluveekoguga 60 või enama kraadise nurga all;
Trassikoridor peab pigem paiknema põllu- kui metsamaal ja läbima riigimaad;
Trassikoridor peab võimalusel paiknema looduskaitselistest objektidest ja aladest, elamutest ja ühiskondlikest objektidest võimalikult kaugel;

## Slide 8: Metoodika – võrdluskriteeriumid
Sotsiaalsed: nt turismiobjektide paiknemine, elanikonna tihedus;
Kultuurilised: nt väärtuslikud maastikud, pärandkultuur;
Majanduslikud: nt investeeringu maksumus, maaomand;
Looduskeskkond: nt mõjud loomastikule, linnustikule, merepõhja elupaikadele.
Võrdluskriteeriumid on detailselt esitatud võrdluskriteeriumide tabelis, kus on esitatud kriteeriumi sisu, selle põhjendus, kriteeriumi sisustamise meetodid ning andmete kättesaadavus – kas kriteeriumi sisustamiseks on vaja täiendavat uuringut või on eksperthinnang võimalik anda olemasolevate andmete pinnalt

## Slide 9: Alusanalüüsid
Sotsiaalkultuuriline analüüs
Elektromagnetvälja mõju
Majanduslik analüüs
Arheoloogiline analüüs
Allveearheoloogiline analüüs
Taimestiku, vääriselupaikadeja rohevõrgu analüüs
Loomastiku analüüs
Linnustiku analüüs
Käsitiivaliste analüüs
Hüljeste analüüs
Merepõhja elustiku ja elupaikade analüüs
Merepõhja geoloogia

## Slide 10: Alusanalüüside koostamise protsess
olemasolevate andmete analüüs pärast trassikoridoride visandamist, sh välitööde vajaduse väljaselgitamine;
lähteülesande ja metoodika koostamine trassikoridoride võrdlemiseks;
analüüside/uuringute läbiviimine, sh vajadusel välitööd;
võrdluskriteeriumide sisustamiseks analüüside/uuringute lõpptulemuse kokkupanek.

## Slide 12: Avalikustamise ajakava
Lähteseisukohtade ja keskkonnamõju hindamise programmiga saab tutvuda avaliku väljapaneku käigus perioodil 23.09-23.10.2024
Avalikud arutelud toimuvad:
  Kuressaare kultuurikeskuses (Tallinna 6, Kuressaare) E 28. oktoobril kell 17.30
  Hellamaa külakeskuses (94741, Hellamaa) T 29. oktoobril kell 17.30
  Lihula kultuurimajas (Tallinna mnt 1A, Lihula) K 30. oktoobril kell 17.30
  Pärnu-Jaagupi rahvamajas (Pärnu mnt 26, Pärnu-Jaagupi) N 31. oktoobril kell 17.30
  Türi kultuurikeskuses (Hariduse 1, Türi) R 1. novembril kell 17.30
  Järvakandi kultuurihallis (1. Mai 1, Järvakandi) E 4. novembril kell 17.30
  Paide Muusika- ja Teatrimajas (Pärnu 18, Paide) T 5. novembril kell 17.30
  Rapla kultuurikeskuses (Tallinna mnt 17a, Rapla) K 6. novembril kell 17.30
  Märjamaa rahvamajas (Sauna 2, Märjamaa) N 7. novembril kell 17.30
  Goldenbecki majas (Kullamaa küla, Lääne-Nigula) R 8. novembril kell 17.30
  Veebikeskkonnas MS Teams E 11. novembril kell 17.30 (link leitav ReM kodulehel)

## Slide 13: Mis juhtub peale planeeringut?
Planeeringu järgselt projekteerimine ja maalepingute sõlmimine (hinnanguliselt 3 aastat);
Peale projekteerimist ja maalepinguid sõlmitakse hankelepingud (hangete kestvus ca 1 aasta, töö paralleelne eelmise tegevusega);
Suuremate seadmete tarneajad
Kaabel - 4+ aastat
330kV trafo - 3 +aastat;
Reaktor – 2+ aastat;
Ehituskiirus – 10-12km/kuus 330kV õhuliini

## Slide 14: Kogu projekti ajakava peale planeeringut